## Slide 1: Proyecto de Arquitectura de Computadoras
Jacobo De Bruyn Monge
2014079654

## Slide 2: Características del Sistema
Asociatividad 4
Líneas de caché de 64 bits=8B
32KB de caché total
Cada asociatividad tiene una tamaño de 8KB

## Slide 3: Diagrama de General
Procesador
Memoria Principal
Controlador de memoria
Bus
Ejecute
Dato Entrada[7:0]
Dirección [23:0]
Lectura/Escritura
Pndng
POP
D_pop [31:0]
D_push[31:0]
Push

## Slide 4: Controlador de Memoria
Controlador de memoria
Memoria Caché
Control
Ejecute
Dato Entrada[7:0]
Dirección [23:0]
Lectura/Escritura
D_POP [64:0]
Pndng
PUSH
Dato Salida [7:0]
Dato Listo
D_PUSH [64:0]
POP

## Slide 5: Controlador de Memoria Diagrama de Segundo Nivel

## Slide 6
Controlador de memoria
Memoria Caché
Control
Ejecute
Dato Entrada[7:0]
Dirección [23:0]
L/E
D_POP [64:0]
Pndng
PUSH
Dato Salida [7:0]
Dato Listo
D_PUSH [64:0]
POP
Bancos de arreglos de etiquetas
Bancos de arreglos de Datos
Lógica para detectar
Hit/Miss
Lógica de Guardado del dato
Lógica de Desalojo
Formador de mensaje
MUX2
MUX1
Registros
Registros

## Slide 7: Controlador de Memoria Diagrama de Tercer Nivel

## Slide 9: Controlador de Memoria Diagramas de Cuarto Nivel

## Slide 10: Bancos de arreglos de Datos
Diagrama general de los bancos de datos de acuerdo a las especificaciones
Tamaño de la línea 8B
Tamaño Total de cada Banco 8KB
Cantidad de líneas 1024
Banco 1
8 B
8kB
Banco 2
8 B
8kB
Banco 3
8 B
8kB
Banco 4
8 B
8kB

## Slide 11: Diagrama de cuarto nivel de un banco de datos

## Slide 12
No usar el RDY

## Slide 13: Bancos de arreglos de etiquetas
Estructura del Tag
1
Bit Dirty/
Clean
1
Bit ultimo usado
10
Numero de Línea
3
Dirección dentro de línea
11
TAG
24 bits
1
Bit Valid/
Invalid

## Slide 14: Bancos de arreglos de etiquetas
Banco 1
14 bits
1024 líneas
Banco 2
14 bits
Banco 3
14 bits
Banco 4
14 bits
Diagrama general de los bancos de Tags de acuerdo a las especificaciones
Largo del Tag 14 Bits
Cantidad de líneas 1024
1024 líneas
1024 líneas
1024 líneas
Puedo reducir el numero de memorias a la mitad en la implementacion

## Slide 15
Diagrama de cuarto nivel de un banco de Etiquetas

## Slide 16
No usar el RDY
Agregar los bits de Invalid

## Slide 17: Lógica para detectar Hit/Miss
Se compara cada uno de los Tags correspondientes a la posición donde la línea puede ser guardada
y si alguno de estos es un Tag valido, y además es igual al Tag dado por la dirección entonces ocurre un Hit.
Además se identifica en cual Tag ocurrió el hit mediante un decodificador el cual determina en binario
el numero del tag donde ocurrió el hit

## Slide 19: Lógica de Guardado del Dato

## Slide 20: Nomenclatura de las tablas de verdad
La letra A hace mención al bit de Dirty de cada línea, el cual es 0 si la línea esta limpia, y es 1 si la línea esta sucia
La letra B se refiere al bit para identificar si fue la ultima línea en ser usada, donde B es 0 si la línea no fue la ultima en ser usada y B es 1 si la línea fue la ultima en ser usada
La letra D es para identificar si la línea es valida o invalida, para lo cual D es 0 si la línea esta valida y D es 1 si la línea ha sido invalidada
Dirty | Usado | Valid
A | B | D

## Slide 21: Política De Desalojo (Cualquiera menos el ultimo utilizado)
Si la líneas son validas, se implementa la siguiente tabla de verdad donde se desaloja cualquier línea valida, excepto la ultima línea en ser utilizada, S1 y S0 determinan en binario la línea que va a ser desalojad. Para simplificar la expresión de la ecuación se utiliza la nomenclatura Fi para indicar Bi*~Di, donde i es un numero
Politica de Desalojo |  |  |  |  | 
Entradas |  |  |  | Salidas | 
B1*~D1 | B2*~D2 | B3*~D3 | B4*~D4 | S1 | S0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0

## Slide 23: Determinar las posibles lineas donde se puede guardar el dato
Donde puede ser escrito |  |  | 
Entradas |  |  | Salidas
D_i | A_i | B_i | C_i
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
En esta parte se determina en cuales
líneas puede ser escrito.
Se puede escribir en cualquier línea
que se encuentre invalida y además se
puede escribir en una línea que se encuentre
valida pero que no este sucia y además no sea
la ultima en ser usada

## Slide 25: Determinar en cual línea se va a almacenar el dato
Selección de Lugar para Guardar |  |  |  |  |  | 
Entradas |  |  |  | Salidas |  | 
C4 | C3 | C2 | C1 | G1 | G0 | Desalojo 2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 0
1 | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 0
Los Bits G1 y G0 dan en binario
el numero de línea en el cual se
va a almacenar el dato.
Además, si no existe ninguna línea
donde se pueda escribir se establece
una señal de desalojo

## Slide 27: Determina el primer caso cuando se debe hacer desalojo
Si Todas las líneas son validas y además todas se encuentran sucias, significa que hay que hacer un desalojo
Desalojo 1 |  |  |  | 
Entradas |  |  |  | Salida
A1*~D1 | A2*~D2 | A3*~D3 | A4*~D4 | Desalojo 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 29: Unificación de las señales de desalojo

## Slide 30: Control

## Slide 31
Señales de Entrada |  |  | Señales de Salida |  | 
 | Señal | Caracteristica |  | Señal | Caracteristica
1 | PNDNG | Indica que la memoria principal tiene un dato listo en el bus | 1 | CLEAR MAIN REG | Inicializa (1) los registros principales donde entran los datos
2 | Ejecute | Desencadena el proceso | 2 | ENEABLE MAIN REG | Desabilita (0) o Habilita (1) los registros principales donde entran datos
3 | Lectura/Escritura | Indica Escritura(0), lectura (1) | 3 | SEL MUX BANK | Selecciona entre actualizar etiquetas (1) o usar la memoria de etiquetas (0)
4 | Hit | Indica si ocurrió un hit | 4 | CLEAR TAG BANK REG | Inicializa (1) los registros auxiliares utilizados dentro del banco de etiquetas para actualizar bits de dirty y ultimo en ser usado
5 | Desalojo | Indica si se debe hacer un desalojo | 5 | SEL_MUX_MEM_0 | Selecciona dentro de cual banco de arregles se va a escribir o de cual se va a dejar pasar el dato A:Guardar B: Desalojo C:Lectura
6 |  |  | 6 | SEL_MUX_MEM_1 | 
7 |  |  | 7 | ENEABLE REG | Habilita (1) registro que permite guardar byte o linea dentro de la memoria de datos
8 |  |  | 8 | CLEAR LDG REG | Limpia (1) el registro registro que permite guardar byte o linea dentro de la memoria de datos
9 |  |  | 9 | WRITE ENEABLE | Escribe (0) o lee(1) en los bancos
10 |  |  | 10 | BANKS ENEABLE | Habilita (1) o deshabilita (0) los bancos de registros
11 |  |  | 11 | R/W | Indica a el tipo de solicitud que se realizará a la memoria Read(1) o Write(0)
12 |  |  | 12 | CLEAR FORMADOR | Limpiar (1) el registro que almacena el mensaje a ser enviado a la memoria principal
13 |  |  | 13 | ENEABLE FORMADOR | Habilita (1) o deshabilita (0) el registro que almacena el mensaje a ser enviado a la memoria principal
14 |  |  | 14 |  | 

## Slide 32: Maquina de Estados

## Slide 33
Considerar que si la línea esta invalida entonces no hace falta enviar a memoria
Eliminar el bit de RDY

## Slide 34
Estado | Entradas |  |  |  |  |  | Estado | Salidas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Actual | PNDNG | Ejecute | Lectura/Escritura | Hit | Desalojo | RDY | Siguiente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Inicio | x | 0 | x | x | x | x | Inicio | 1 | 1 | x | 1 | x | x | x | 1 | x | 0 | x | 1 | x
 | x | 1 | 0 | x | x | x | Escribir | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | x | 0
 | x | 1 | 1 | x | x | x | Leer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | x | 0
Leer | x | x | x | x | x | 0 | Leer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | x | 0
 | x | x | x | 0 | x | 1 | Traer Dato de Memoria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
 | x | x | x | 1 | x | 1 | Dato Listo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | x | x | x
Traer Dato de Memoria | 0 | x | x | x | x | x | Traer Dato de Memoria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
 | 1 | x | x | x | x | x | Escribir | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 1 | 1 | x | x | 0
Escribir | x | x | x | x | x | 0 | Escribir | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 1 | 1 | x | x | 0
 | x | x | x | x | 0 | 1 | Dato Escrito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | x | x
 | x | x | x | x | 1 | 1 | Desalojo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Desalojo | x | x | x | x | x | x | Dato Escrito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | x | x
Dato Escrito | x | x | 0 | x | x | x | Actualizar etiquetas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0
 | x | x | 1 | x | x | x | Dato Listo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | x | x | x
Dato Listo | x | x | x | x | x | x | Actualizar etiquetas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0
Actualizar Etiquetas | x | x | x | x | x | x | Inicio | 1 | 1 | x | 1 | x | x | x | 1 | x | 0 | x | 1 | x

## Slide 36
Controlador de memoria
Memoria Caché
Control
Ejecute
Dato Entrada[7:0]
Dirección [23:0]
L/E
D_POP [64:0]
Pndng
PUSH
Dato Salida [7:0]
Dato Listo
D_PUSH [64:0]
POP
Bancos de arreglos de etiquetas
Bancos de arreglos de Datos
Lógica para detectar
Hit/Miss
Lógica de Guardado del dato
Lógica de Desalojo
Formador de mensaje
MUX2
MUX1

## Slide 37: Controlador de Memoria Diagrama de Segundo Nivel
Controlador de memoria
Memoria Caché
Control
Ejecute
Dato Entrada[7:0]
Dirección [23:0]
Lectura/Escritura
D_POP [64:0]
Pndng
PUSH
Dato Salida [7:0]
Dato Listo
D_PUSH [64:0]
POP
Bancos de arreglos de etiquetas
Bancos de arreglos de Datos
Lógica para detectar
Hit/Miss
Lógica de Guardado del dato
Lógica de Desalojo
Formador de mensaje

## Slide 38: Controlador de Memoria Diagrama de Tercer Nivel
Controlador de memoria
Memoria Caché
Control
Ejecute
Dato Entrada[7:0]
Dirección [23:0]
Lectura/Escritura
D_POP [64:0]
Pndng
PUSH
Dato Salida [7:0]
Dato Listo
D_PUSH [64:0]
POP
Bancos de arreglos de etiquetas
Bancos de arreglos de Datos
Lógica para detectar
Hit/Miss
Lógica de Guardado del dato
Lógica de Desalojo
Formador de mensaje